## Slide 1
Contents
PART 01
TCP概述
方烨

## Slide 2
TCP协议特点
点对点
可靠、按序的字节流
发送方/
接收方缓存
流水线
机制
一个发送方，一个接收方
数据，无差错、不丢失、不重复，并且按序字节流
TCP连接的每一端都有各自的发送缓存和接收缓存
根据TCP拥塞控制和流量控制机制设置窗口尺寸

## Slide 3
同一连接中能够传输双向数据流
全双工
面向连接
通信双方在发送数据之前必须建立连接
连接状态只在连接的两端中维护，在沿途节点中并不维护状态
TCP连接包括：两台主机上的缓存、连接状态变量、socket等
控制机制
TCP提供流量控制机制以及拥塞控制机制
TCP协议特点

## Slide 4
TCP段结构

## Slide 5
序列号
序列号指的是segment中第一个字节的编号，而不是segment的“连续”编号
建立TCP连接时，双方随机选择序列号
确认号(ACKs)
希望接收到的下一个字节的序列号
累计确认：该序列号之前的所有字节均已被正确接收到
接收方如何处理乱序到达的Segment？
TCP规范中没有规定，由TCP的实现者做出决策
①接收方立即丢弃失序报文段
②接收方保留失序的字节，并等待缺少的字节以填补间隔
TCP：序列号和ACK

## Slide 6
此处添加标题
用户可以在投影仪或者计算机上进行演示，也可以将演示文稿打印出来，制作
需考虑RTT是变化的
过短
不必要的重传
过长
对段丢失时间反应慢
RTT的估计与超时
问题：如何设置定时器的超时时间？
大于RTT
指数加权移动平均，的典型值：0.125
EstimatedRTT计算式
SampleRTT
测量从段发出去到收到ACK的时间
忽略重传
问题：如何估计RTT？
SampleRTT变化
测量多个SampleRTT，求平均值
形成RTT的估计值EstimatedRTT

## Slide 7
此处添加标题
用户可以在投影仪或者计算机上进行演示，也可以将演示文稿打印出来，制作
的典型值：0.25
RTT的估计与超时
测量RTT的变化值：|SampleRTT-EstimatedRTT|
DevRTT：估算SampleRTT一般会偏离EstimatedRTT的程度
TimeoutInterval计算式
定时器超时时间的设置

## Slide 8
Contents
PART 02
TCP可靠数据传输
王家琪

## Slide 9: TCP发送方事件
超时：
  重传segment
  重启计时器
应用层
传输层
sever
创建segment
序列号为segment第一个字节的编号
重启定时器
设置超时时间timeoutinterval
收到ACK：
如果是未确认的segment，更新sendbase。
如果窗口还有未被确认的分组，重启定时器

## Slide 10: 超时间隔加倍
例如：
  第一次定时器过期时，与最早的未被确认的报文段相关联的段的TimeInterval是0.75s。
  TCP重传，设置time为1.5s
  如果又过期，设置为3s
好处：
  提供了一个形式受限的拥塞控制。
  定时器过期很可能是网络拥塞引起的。

## Slide 11: 快速重传
问题：超时触发增加端到端延迟
解决：冗余ACK
  因为流水线传输，如果一个报文段丢失，会引起多个冗余ACK发送
  一旦收到3个重复的ACK，执行快速重传

## Slide 12
为什么是3？
重复的 ACK 可能是由许多网络问题引起的。
1、丢失的段。在这种情况下，丢弃段之后的所有段都会触发重复的 ACK，直到丢失被修复。
2、接收方收到的数据段乱序。
2个ACK可能是乱序
3个可能是丢包。——效率高
4个很可能是丢包。

## Slide 13: 差错恢复机制总结
GBN
  TCP是累计确认：发送方（sendbase，nextseqnum）
SR
  TCP会缓存乱序到达接受方的报文。
    不需要重传多条
    至多传未收到ACK的那一条报文
    如果在报文n超时时间内，未收到n的ACK，但是收到了n+1的ACK，不需要重传
  选择确认（RFC2018）：接收方有选择的确认失序报文

## Slide 14
Contents
PART 03
TCP流量控制
王乐涵

## Slide 15
为什么要进行流量控制？
Chart: 
接收方缓存有限，且处理报文需要一定时间
发送方需控制发送速率避免缓存溢出与数据丢失

## Slide 16
如何进行流量控制？
Chart: 
发送方维护接收窗口（体现在报文段中）

## Slide 17
如何进行流量控制？
Chart: 
发送方维护接收窗口（体现在报文段中）
如何确定接收窗口大小？
  接收方：LastByteRcvd-LastByteRead<=RcvBuffer
  发送方：LastByteSent-LastByteAcked<=RcvWindow

## Slide 18
特殊情况：RcvWindow=0
Chart: 
发送方发送只有一个字节的报文段
如果发送方不再发送？

## Slide 19
Contents
PART 04
TCP连接控制

## Slide 20
建立连接：三次握手
Chart: 
三次握手

## Slide 21
建立连接：三次握手
Chart: 
三次握手
为什么需要三次握手？
  识别延时失效的报文

## Slide 22
结束连接

## Slide 23
TCP连接全过程

## Slide 24
Part 05
拥塞控制
王艺丹

## Slide 25
拥塞控制与流量控制对比
非正式定义：
过多主机发送 或 发送了过多数据 或 数据发送速率过快，以至于网络无法处理
网络无法处理
拥塞控制
流量
控制
插入
图片
非正式定义：
发送方数据发送的过多 或 过快，以至于淹没接收方缓存区，接收方无法处理
接收方无法处理

## Slide 26
拥塞控制与流量控制对比
为了让网络能够承载现有网络负荷，是一个全局性的过程，涉及所有主机、路由器，以及降低网络传输性能的所有因素。
由发送方自己检测网络状况决定数据发送量和数据
网络无法处理
拥塞控制
流量
控制
插入
图片
通常指点对点的通信量控制，即接收端抑制发送端，控制发送端发送速率以保证接收端可以接受处理。
由接收方决定发送方数据发送量与速率
接收方无法处理

## Slide 27
拥塞的表现
流量
控制
插入
图片
表现1
路由器缓存溢出，分组丢失
表现2
在路由器缓存中排队，延迟过大
为了让网络能够承载现有网络负荷，是一个全局性的过程，涉及所有主机、路由器，以及降低网络传输性能的所有因素。
由发送方自己检测网络状况决定数据发送量和数据
网络无法处理
拥塞控制

## Slide 28
此处添加标题
用户可以在投影仪或者计算机上进行演示，也可以将演示文稿打印出来，制作
拥塞的成因和代价
场景1：
2个发送方，2个接收方，路由器缓存无限大，没有重传

## Slide 29
拥塞的成因和代价
场景2：
2个发送方，2个接收方，路由器缓存有限，有重传
情况a：
假设发送方可以通过某种机制知道路由器buffer信息，有空间才发送，则

## Slide 30
拥塞的成因和代价
场景2：
2个发送方，2个接收方，路由器缓存有限，有重传
情况b：
有分组丢失后才重发，则

## Slide 31
拥塞的成因和代价
场景2：
2个发送方，2个接收方，路由器缓存有限，有重传
情况c：
分组定时或定时器超时，都重发
则更大

## Slide 32
此处添加标题
拥塞的成因和代价
场景3：
4个发送方，多跳网络，超时重传
拥塞的另一个代价：
分组被丢弃时，任何位于该分组
的“上游”传输能力全部被浪费掉

## Slide 33
拥塞控制的方法
网络层不需要显式的提供支持
端系统通过观察loss，delay等网络行为判断是否发生拥塞
TCP采取该方法
P2P
网络
辅助
插入
图片
路由器向发送方显式地反馈网络拥塞信息
简单的拥塞指示(1bit)：SNA，DECbit，TCP/IP ECN，ATM
指示发送方应该采取何种发送速率

## Slide 34
ATM ABR拥塞控制
Available bit rate
弹性服务
如果发送方underloaded(低负载)，尽可能使用可用带宽
如果发生拥塞，则将发送速率降至最低保障速率
ABR
RM
Resource management
由发送方发送
交换机设置RM cell位：
NI bit：速率不许增长 CI bit：拥塞指示
RM cell由接收方返回给发送方

## Slide 35
此处添加标题
用户可以在投影仪或者计算机上进行演示，也可以将演示文稿打印出来，制作
示例
RM cell中显式的速率(ER)字段(2Byte)
拥塞时交换机可以将其置为更低值
发送方从而得知路径所支持的最小速
数据 cell中的EFCI位
如果RM cell前面的data cell该位被置1，
则发送方在返回的RM cell中置CI位
(RM cell由接收方返回给发送方)